Справочные материалы к практическому занятию по расчёту эффектов от реализации транспортного проекта

Семинар проводится при поддержке проекта

Устойчивый транспорт г. Алматы

15 августа 2017 г.

Справочные материалы к практическому занятию по расчёту эффектов от реализации транспортного проекта

Практическое занятие проводится на основе расчета социально-экономической эффективности строительства БАКАД. Этот расчет имеет реальную основу, хотя некоторые цифры несколько изменены, оригинальный расчет был выполнен НИПИ ТРТИ в 2013 году.

БАКАД ― автодорога первой категории и длиной 65,5 км. Планируется строительство 14 мостов, 8 двухуровневых транспортных развязок и 2 путепроводов через железные дороги. Техническая категория кольцевой автодороги — 1 «а», платная.

«Нулевой пикет» расположен с западной стороны города Алматы на 23-м километре автомобильной дороги Алматы — Узынгаш около поселка Кыргаулды. Конец БАКАД — с восточной стороны Алматы, на 22-м километре автомобильной дороги Алматы — Талгар — Евгеньевка. В среднем БАКАД от центра Алматы удален на 19 километров. Дорога проходит в пригородной зоне, занятой дачами, крестьянскими и другими частными владениями, местность пересеченная.

БАКАД будет пересекать 5 автомобильных дорог республиканского значения, 14 дорог местного значения и 8 полевых дорог.

Постановлением правительства РК от 28 ноября 2006 года данный проект включен в перечень объектов, предлагаемых к реализации в рамках механизма концессии.

Строительство Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги приведет к значительному улучшению условий передвижения для тех пользователей УДС Алматинской агломерации, кто переключается на неё со своих обычных маршрутов. Кроме того, переключение данных потоков на БАКАД также разгрузит саму УДС, что обеспечит повышение удобства пользования дорогами в самом городе. Таким образом, реализация проекта позволит улучшить условия жизнедеятельности населения и экономических субъектов, действующих в зоне влияния магистрали – во всей Алматинской агломерации.

Графически оценка воздействия строительства БАКАД на улично-дорожную сеть Алматы и пригорода представлена на рис. 1. Величина красных линий обозначает увеличение интенсивности движения на дорогах при строительстве БАКАД (как видно – загружается сама БАКАД и подводящая улично-дорожная сеть). Величина синих линий означает уменьшение интенсивности движения на УДС при строительстве БАКАД (как видно – разгружаются прилегающие к БАКАД магистральные улицы и, в меньшей степени, центральные районы города).

Рис 1. Изменение интенсивности движения на магистральной сети города при вводе в эксплуатацию БАКАД, 2038 год

Проведение мероприятий по строительству Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги приведет к следующим основным социальным и экономическим результатам, заключающимся в повышении экономической эффективности перевозок грузов и пассажиров:

- уменьшение транспортно-эксплуатационных затрат пользователей автомобильных дорог за счёт улучшения условий движения и сокращения перепробега;

- сокращение затрат времени населения и предприятий на поездки в Алматинской агломерации;

- повышение экологической устойчивости транспортной системы: снижение негативного воздействия транспорта на состояние окружающей среды и здоровье населения, снижение загрязнения воздуха, шума, выброса парниковых газов.

Основным способом оценки целесообразности реализации проекта является расчёт экономической эффективности, который представляет собой сопоставление выгод от реализации проекта с затратами на его осуществление.

Основные допущения для расчета по практическому занятию:

Базовые используемые переменные

Расчетный срок – 35 лет с начала строительства.

Каждый шаг расчетного периода по продолжительности равен одному году, для каждого из них рассчитываются денежные потоки, включающие все связанные с осуществлением проекта затраты и результаты.

Затраты включают в себя капитальные вложения в строительство автомобильной дороги и эксплуатационные расходы на стадии операционной деятельности. В качестве результатов реализации проекта рассматриваются прямые экономические эффекты.

Непосредственно для расчета эффектов используются следующие данные моделирования транспортных потоков:

– количество участников движения Алматинской агломерации;

– скорости движения на УДС;

– структура транспортного потока.

Для оценки экономической эффективности проекта затраты и эффекты от его реализации сравниваются с так называемым «нулевым» вариантом, предусматривающим отказ от проведения мероприятий по реконструкции.

| Показатель | 2018 год | 2038 год |
| --- | --- | --- |
|  | С проектом | Без проекта | С проектом | Без проекта |
| Норма дисконта, % | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Количество участников движения Алматинской агломерации, ед. в сутки | 1 459,8 | 1 459,8 | 2 982,6 | 2 982,6 |
| Доля в потоке легковых а/м | 84% | 84% | 84% | 84% |
| Доля в потоке грузовых а/м | 13% | 13% | 13% | 13% |
| Доля в потоке автобусов | 3% | 3% | 3% | 3% |

## Оценка эффектов от сокращения эксплуатационных расходов пользователей автотранспорта: используемые переменные

| Показатель | 2018 год | 2038 год |
| --- | --- | --- |
|  | С проектом | Без проекта | С проектом | Без проекта |
| Средняя скорость в агломерации, км/ч | 17,34 | 21,87 | 15,48 | 16,60 |
| Среднее время в пути, часов | 0,80 | 0,68 | 1,01 | 0,97 |
| Средняя дальность поездки, км | 13,81 | 14,78 | 15,69 | 16,15 |
| Стоимость топлива АИ-95, тенге за литр | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Стоимость топлива, дизель, тенге за литр | 102 | 102 | 102 | 102 |

## Оценка эффектов от сокращения затрат времени пользователей автотранспорта: используемые переменные

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Средняя заработная плата в Алматы, тенге | 133646 |
| Доли поездок с личными и рабочими целями | 60%/40% |
| Среднее количество человек в легковом ТС, чел | 2,165 |
| Среднее количество человек в грузовом ТС, чел | 1 |
| Среднее количество человек в автобусе, чел | 20 |

## Оценка экологических эффектов: используемые переменные

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| МРП, тенге | 1731 |
| Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ (за 1 тонну бензина) | 0,33 |
| Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ (за 1 тонну дизельного топлива) | 0,45 |
| Литров в тонне бензина | 1370 |
| Литров в тонне дизельного топлива | 1163 |

## Капитальные вложения и операционные (эксплуатационные) затраты:

| Год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем капитальных затрат, млн тенге | 15 276 | 20 768 | 46 624 | 24 299 | 5 008 |

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Стоимость содержания дороги, млн тенге в год | 389,5 |
| Стоимость среднего ремонта, млн тенге в год | 1801,6 |
| Межремонтный срок для среднего ремонта, лет | 5 |
| Стоимость капитального ремонта, млн тенге в год | 18016,4 |
| Межремонтный срок для среднего ремонта, лет | 16 |
| Стоимость содержания системы взимания платы, млн тенге в год | 278,5 |

## Сводные показатели экономической эффективности

В таблице ниже представлена итоговая структура показателей экономической эффективности проекта реконструкции БАКАД  за 35-летний период.

| Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Капитальные вложения и операционные затраты без учета дисконтирования | млн тенге |  |
| Капитальные вложения и операционные затраты с учетом дисконтирования | млн тенге |  |
| Оплата проезда? |  |  |
| Экономические выгоды пользователей всего, в том числе: | млн тенге |  |
| – сокращение времени пребывания пассажиров в пути | млн тенге |  |
| – снижение себестоимости автомобильных перевозок | млн тенге |  |
| – снижение экологической нагрузки | млн тенге |  |
| Чистый дисконтированный доход ENPV | млн тенге |  |
| Индекс доходности | - |  |
| Внутренняя норма доходности EIRR | % |  |
| Срок окупаемости с начала строительства | лет |  |

# Footnotes

Ставка рефинансирования Национального банка Республики Казахстан на момент осуществления расчёта.